## Slide 1: A duna RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA SZAKMAI FÓRUM hidromorfológiai problémák megoldása a vgt-BEN, az árvízvédelemmel és a ??? Kapcsolatos projektekkel való összehengolás példáján

## Slide 2: Duna Részvízgyűjtő Terv
A víztestek biológiai állapota:
Kevés a jó állapot (8 %)
Zömében közepes és gyenge
Tükrözi a hidromorfológiai viszonyokat

## Slide 3: Tisza Részvízgyűjtő Terv
Hidromorfológiai problémák:
379 vízfolyás víztestből 77
  192 természetes, 16
  131 erősen módosított 45
  56 mesterséges 16
Vízjárás (84 víztest)
Szabályozottság, (150 víztest)
Duzzasztás (60)
Átjárhatóság (180)
Levágott átér (6)
Völgyzárógátas tározók (66)

## Slide 4: VGT módszertan
D
R
Hidromorfológiai változások és ökológiiai hatásuk elemzése
Kapcsolatok?
SP
Intézkedések tervezése:
Pl. műtárgyak elbontása,
növényzóna rehabilitációja
P
S
I
A jelentősek kiválasztása:
pl.: árvédelmi töltés,
csatornázott vízfolyás
Visszacsatolás (monitoring):
Pl. hatékony-e a mentett oldali vízpótlás?
DPSIR, D: hajtóerő, P: terhelés, S: állapot, I: hatás, R: intézkedés

## Slide 5: VGT2 Hidromorfológiai beavatkozások és intézkedések
4.1 Vonalvezetés/mederforma/ parti sáv/ morfológiai módosítása
  4.1.1 Árvízvédelem
  (átvágás, partvédelem, kotrás, növényzet módosítása, töltés)
  4.1.2 Mezőgazdaság
  (trapézmeder, kotrás, növényzet irtása, depóniák, zsilipek)
  4.1.3 Hajózás
  (szabályzó műtárgyak, partvédelem, kotrás, kikötők)
  4.1.4 Települések
  (partvédelem, növényzet irtása,)
  4.1.5 Rekreáció
(partvédelem, növényzet irtása)
6 A hidromorfológiai viszonyok javítása, a hosszirányú átjárhatóságon kívül
  6.1 Hosszirányú szabályozás csökkentése
  6.2, 6.6, 6.7, 6.14 Mederforma és növényzóna rehabilitációja, jó állapot fenntartása
  6.3 Oldalirányú átjárhatóság rehabilitációja (nyílt ártér, hullámtér szélesítése mellékágak vízellátása)
  6.4, 6.9 Felesleges műtárgyak bontása
  6.10 Kikötők átalakítása
Ha a fenti intézkedések valamelyike nem lehetséges, hatáscsökkentő intézkedések: 6.5, 6.8, 6.11: Mentett oldali vízpótlás, hullámtéri vízellátottság javítása duzzasztással, vízbevezetéssel, belterületi szakaszok..

## Slide 6: VGT2 Hidromorfológiai beavatkozások és intézkedések
4.2 Gátak, fenékküszöbök, zsilipek, elzárások (átjárhatatlan megoldások, duzzasztás)
  4.2.1 Árvízvédelem
  4.2.2 Energiatermelés
  4.2.3 Közüzemi vízellátás
  4.2.4 Mezőgazdaság
  4.2.5 Ipar
  4.2.6 Rekreáció (horgászat)
  4.2.7 Halászat
5. Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, duzzasztás csökkentése
5.2. Műtárgyak bontása, átépítése
Ha a fenti intézkedések valamelyike nem lehetséges, hatáscsökkentő intézkedések:
5.1 hallépcső, megkerülő csatorna, üzemeltetés

## Slide 7: VGT2 Hidromorfológiai beavatkozások és intézkedések
4.3 Változások a vízjárásban
  4.3.1 Mezőgazdaság (belvízlevezetés, öntözés)
  4.3.3 Vízenergia termelés (csúcsrajáratás)
  4.3.4 Közüzemi vízellátás (tározás)
  4.3.5 Halgazdálkodás (tározás)
  4.3.6 Természetvédelem (vízátvezetés)
  4.3.7 Szennyvízbevezetés
  4.3.8 Helytelen vízmegosztás
4.4 Felszíni vizek kiszáradása
7. A vízjárási viszonyok javítása illetve az ökológiai kisvíz helyreállítása
  7.1 Belvízlevezetés, öntözési szolgáltatás megszüntetése, módosítása
  7.2 Csapadék-gazdálkodás
  1.3 Alternatív szennyvíz elhelyezési mód
Ha a fenti intézkedések valamelyike nem lehetséges, hatáscsökkentő intézkedések: 7.3, 7.4 völgyzárógátas tározó ill. zsilipek üzemeltetése, csúcsrajáratás hatásának csökkentése, vízmegosztás módosítása
33.1 Vízpótlás ökológiai céllal

## Slide 8: Megvalósítás
A hidromorfológiai problémák esetében nem csupán VGT-intézkedések
A VGT intézkedés gyakran egyéb célokat szolgáló vízgazdálkodási projektbe illeszkedik
Térségi vízgazdálkodás
Árvízi kockázat csökkentés
Belvízi kockázat csökkentés
Természetvédelmi célú projektek

## Slide 9: VGT2 Ütemezés, projektek
KEHOP projektek, amelyekhez HM intézkedések kapcsolhatók
A projekt neve:
Nagyműtárgyak rekonstrukciója
Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése (ÉDUVIZIG)
Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. Prímás sziget ütem (ÉDUVIZIG)
Az RSD és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és – rekonstrukció (KDVVIZIG)
Csillaghegyi öblözet védelme (Föv. Önkormányzat)
Budapest XIII. kerületi Dagály Strandfürdő … (Főv. Önkormányzat)
Hatékony árvízvédelem Vácon (Hatékony árvízvédelem Vácon) (Önkormányzat)
Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon (Önkormányzat)

## Slide 10: VGT2 Ütemezés, projektek
KEHOP projektek, amelyekhez HM intézkedések kapcsolhatók
A projekt neve:
Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén (DDVIZIG)
Záportározó építési program – Vas és Zala megye (NYUDUVIZIG)
Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja (ÉDUVIZIG)
Marótvölgyi öblözet rendezése (NYUDUVIZIG)
A Váli-völgy vízrendezési feladatai (KDTVIZIG)
Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem (KDTVIZIG)

## Slide 11: Árvízi és belvízi kockázatok kezelése
Létező beavatkozások
Lehetséges-e a jó állapot elérése ?
 Helyettesítő megoldás
 Állapotjavító intézkedések
Ha a jó állapot aránytalanul drága:
 Erősen módosított állapot
+ Hatáscsökkentő intézkedések
Új projektek
Van-e olyan megoldás, amelyik nem rontja a jó állapotot?
 Kedvező megoldások
Ha nincs vagy aránytalanul drága:
 Minimum beavatkozás
+ Jó gyakorlatok és
hatáscsökkentő intézkedések
VKI, VGT  Árvíz- és Belvíz-kockázat Kezelési Terv
Nem az a probléma, hogy van árvíz- vagy belvízvédelem.
A kérdés a hogyan!
Összehangolás (kölcsönös előnyök és kompromisszumok)

## Slide 12: A VGT és az Á(B)KK összehangolása
Intézkedések a terhelések megszüntetésére
VKI és VGT ÁI és Á(B)KK
A vizek jó állapota
Intézkedések a kockázat kezelésére
Elfogadható árvízi és belvízi kockázat
Konfliktus
A jó állapot helyett jó ökológiai potenciál
Engedélyezett beavatkozás (4.7 cikk)
(ha az ökológiai haszon < költség)
A jó állapottal konform megoldás előnyben
Nem a „legköltséghatékonyabb” megoldás
Kompromisszum
Jó gyakorlatok és hatáscsökkentő intézkedések
Mindkét szempont szerint kedvező intézkedések

## Slide 13: ÁKK intézkedések és VGT szempontok
Közös dokumentum:
ÁKK intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Előnyök a VGT szempontjából
Hátrányok a VGT szempontjából
Jó gyakorlat
Kapcsolódó hatáscsökkentő
és/vagy kompenzációs intézkedés
Természetvédelmi szempontok
Mindkét terv része lesz

## Slide 14: Egyéb lehetőségek, feladatok
Duna szintű kooperáció
Duna szintű VGT - ICPDR
Duna stratégia megvalósítása
A Duna hordaléktranszportja, medermélyülés,
Mellékágak revitalizációja!

## Slide 15: Egyéb lehetőségek, feladatok
Völgyzárógátas halastavakkal kapcsolatos problémák
Alvízi leeresztés hiánya, vízminőség
Egyeztetést és szabályozást igénylő probléma

## Slide 16: Integrált fenntartható vízgazdálkodás
KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK
Vízgyűjtő-gazdálkodási
tervek (VGT)
Vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme
(hasznosítás ökológiai és környezeti korlátai,
szennyezések megszüntetése, csökkentése)
Ökológiai szempontból megfelelő meder (forma, vonalvezetés, növényzet)
Természetvédelmi igények figyelembevétele
(védett területek , egyéb szempontok)
Táradalmi-gazdasági
viszonyok
Igények
Lehetőségek
Környezeti
célok
SZOLGÁLTATÁS és KÁRELHÁRÍTÁS
Integrált, vízgyűjtő szintű
vízgazdálkodási tervek
Vízigények kielégítése
(öntözés, rekreáció, ökológiai
 vízkivétel, duzzasztás, tározás, átvezetés)
Kárelhárítási feladatok
(árvízi és belvízi kockázatok kezelése
csatornák, tározók, töltések, zsilipek)
Feltételek
Adottságok
Vízhasználók, vízigénylők
(mezőgazdaság, természetvédelem)
A vízgazdálkodás különböző feladatai
és kapcsolata a vízhasználókkal és vízigénylőkkel
(mezőgazdaság, természetvédelem, vízgazdálkodás)
Notes: Ez a dia mutatja, hogy az integrált fenntartható vízgazdálkodáson belül, hogyan jelennek meg a különböző vízgazdálkodási feladatok: szolgáltatás, kárelhárítás és környezetvédelem. Az ábra csak azokat az elemeket tartalmazza, amelyek a fórum szempontjából relevánsak. Látszik, hogy a vízigények kielégítése (a vizhasználók és igényeik jelentik a „hajtóerőt”, D) olyan beavatkozásokat igényel (terhelés, P), amelyek rontják a vizek állapotát (S) és lehet kedvezőtlen ökológiai hatásuk (I). A végére betettem 2 DPSIR ábrát is, de szerintem az ide már sok lenne – ez konkrétabb.
A VKI, illetve VGT által közvetített környezeti feladat a vizek jó állapotának biztosítása. Ez feltételeket jelent az igények kielégítésével kapcsolatban. Nem lehet „akárhogyan”. Ugyanakkor az adottságok visszahatnak a „jó állapot” céljaira. Fontos a vízhasználókkal való kapcsolatrendszer is: Igények és lehetőségek összehangolása az egyik oldalon. Környezeti célok és társadalmi-gazdasági viszonyok összehangolása a másik oldalon. Innen származnak a kivételek, vagyis az engedmények.
Erre szerintem érdemes pár percet fordítani, mert minden rajta van ami lényeges. Ez jelenti a fenntartható működést, a KOMPROMISSZUMOK keresését és kezelését.

## Slide 17: Területi integráció --- vízgazdálkodás, természetvédelem, mezőgazdaság
Te-
rü-
let-
fej-
lesz-
tés
Víz Keretirányelv és
Vízgyűjtő-gazdálkodási
Tervek (VGT)
Árvíz Irányelv és
Árvízi és Belvízi Kockázat-kezelési Tervek
Aszály útmutató
(Aszály és Vízhiány Kockázat-kezelési Tervek)
NATURA2000 Irányelv és
Termvédelmi Kezelési Tervek
Közös Agrárprogram
(KAP, CAP)
Támogatási rendszer

## Slide 18: Megoldás a VKI előírásai szerint
A területen előforduló problémák megoldása a VKI-val összhangban
Az igények megfogalmazása, alátámasztása
Az ellentétes igények egyeztetése, értékelése (ehhez szükséges kiegészítő társadalmi gazdasági elemzések)
A területfejlesztéssel összehangolt komplex vízgazdálkodási projektek. (A VKI horizontális szempontrendszer. A VGT megvalósítása nem csak egyedi állapotjavító projektek keretében történik, hanem a vizek állapotát érintő projektekhez kapcsolva is.)
Ágazatok: a végrehajtás közös feladat, hozzájárulás szükséges, ugyanakkor az engedményekkel indokolt esetben lehet élni.

## Slide 19: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!