## Slide 1: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktualitásai a KÖVIZIG működési területén

## Slide 2: Aktualitások:
2015. július - augusztus
  Társadalmi és tematikus fórumok, szakmai egyeztetések lefolytatása (ilyenen vagyunk most)
2015. december 22.
  Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának nyilvánosságra hozatala

## Slide 3: A 2009. évi tervezés:

## Slide 4: A 2009. évi tervezés:
A KÖVÍZIG 3 db alegység tervének összeállításáért volt felelős.
kijelölt vízfolyás állóvíz
- Sebes-Körös (2-14)
természetes: 5 -
mesterséges: 2 2
- Kettős-Körös (2-13)
természetes: 9 -
mesterséges: 4 4
- Hármas-Körös (2-16)
természetes: 1 3
mesterséges: 3 2
összesen: 24 db 11 db
2 db alegység tervének összeállításában közreműködött:
- Berettyó (2-15)
természetes: - -
mesterséges: 1 1
- Hortobágy-Berettyó (2-17)
természetes: 1 -
mesterséges: 2 -
összesen: 4 db 1 db
mindösszesen: 40 db

## Slide 5: 2009. évi tervezés eredményeinek táblázata (állapot értékelés és célkitűzés):
A víztest neve | A víztest kategóriája | A víztest ökológiai állapota | A víztest kémiai állapota | Különleges követelmény / és minősítése | Környezeti célkitűzés | Határidő (célkitűzés teljesülése) | A mentesség (derogáció) oka (időbeni mentesség vagy enyhébb célkitűzés oka)
Hármas-Körös | erősen módosított | jó | jó |  | a jó potenciál fenntartandó |  | 
Élővíz-csatorna (Kettős-Körös) | erősen módosított | nem jó | nem jó |  | a jó potenciál elérhető | 2021-re | M4: Műszaki megvalósítás időigénye vagy adminisztratív korlátok M5: A probléma más országok közreműködése nélkül nem oldható meg G3: Aránytalanul magas gazdasági terhek, megfizethetőségi, finanszírozási problémák
Fehér-Körös | erősen módosított | nem jó | nem jó |  | a jó potenciál elérhető | 2027-re | M5: A probléma más országok közreműködése nélkül nem oldható meg G3: Aránytalanul magas gazdasági terhek, megfizethetőségi, finanszírozási problémák

## Slide 6: Kövizig kijelölt vízfolyás víztestjeinek (a folyóknak) a minősítése:
Víztest kódja | Víztest neve | Alegység | A célkitűzés elérése ( figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is) | Mentességi indokok | A környezeti célkitűzés eléréséhez szükséges intézkedések alkalmazása (az ütemezés az intézkedés pénzügyi elindítására vonatkozik) |  |  |  |  | Az állapot javítását és fenntartását szolgáló egyéb intézkedések alkalmazása |  | Az intézkedések indoklása (Jó állapotú víztestek, vagy adathiány esetén az intézkedések indokai, illetve egyéb megjegyzések).
 |  |  |  |  | Előkészítés | Alapintézkedések | További alap- és kiegészítő intézkedések |  |  | Alap-, további alap- és kiegészítő intézkedések (A TA6, TA7, TE1, TE2, TE3, FI1, FI2, FI4, SZ3, SZ4, FE1, FE3, KÁ2, PT5, intézkedések általános alkalmazása víztest szinten nem jelenik meg) |  | 
 |  |  |  |  | 2015-ig | 2015-ig | 2015-ig | 2015-21 | 2021-27 | 2015-ig | 2015 után | 
AEP471 | Fehér-Körös | 2-13 | 2027 | M1, M2 | HA1, VT1, DU1 | VT1 |  | HA1, (DU1), (DU3), KK1, FI4, VT4 |  | HM6 | TA3, TA5, HA2 | A jó ökológiai potenciál elérése a romániai szakaszon is igényel intézkedéseket
AEP475 | Fekete-Körös | 2-13 |  |  | HA1 | VT8 | HA1 | KK1, FI4, VT4 |  | HM6 | TA3, TA5, HA2 | Az ÖKO minősítés nem tükrözi a hidromorfológiai állapotot, intézkedések hidromorfológia alapján
AEP567 | Hármas-Körös | 2-16 |  |  | HA1, HA2, DU1, VT1 | VT1, VT8 | HA2, DU3, FE2, FE3, VT3, (VT4), VT5, VT9 | TA6, HA1, (DU1), KK1, KK2, FI4 | FE1 | SZ1, HM6 |  | A HM minősítés bizonytalan, intézkedések analógia alapján Lokális természetvédelmi probléma, intézkedések TV szempontok szerint
AEP668 | Kettős-Körös | 2-13 | 2027 | M1, M2 | HA1, HA2, DU1, VT1 | VT1, VT8 | HA1 | TA6, HA2, (DU1), (DU3), KK1, KK2, FI4, VT4 |  | SZ1, HM6 | TA3, TA5 | A jó ökológiai potenciál elérése, a Fehér Körös hatása miatt, külföldi intézkedáseket is igényel
AEP953 | Sebes-Körös felső | 2-14 | 2027 | M1, M2 | HA1, HA2, VT1 | VT1, VT8 | DU1, DU3, VT4 | HA1, HA2, FI4 | FE1 | HM6 | TA3, TA5 | A jó ökológiai potenciál ellérése külföldi intézkedáseket is igényel Távlatban fürdőhelyként kívánják kijelölni
AEP954 | Sebes-Körös alsó | 2-14 |  |  | HA1 | VT8 | DU1, DU3 | HA1, KK1, KK2, FI4, VT4 | FE1 | HM6 | TA3, TA5, HA2 | Az ÖKO minősítés nem tükrözi a hidromorfológiai állapotot, intézkedések hidromorfológia alapján Távlatban fürdőhelyként kívánják kijelölni

## Slide 7: intézkedési kódok jelentése:
Intézkedések Általánosan alkalmazott intézkedések:
IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Erózió-érzékeny területre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás TA2: Nitrát-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás TA3: Vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezető-rendszer használata nélkül, művelési mód és művelési ág váltással TA4: Csapadék-gazdálkodás, beszivárgás növelése egyéb területeken TA5: A belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, ill. üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók létesítése) TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok alkalmazása TA7: Állattartótelepek korszerűsítése, a trágyaelhelyezés és hasznosítás megoldása IP2. VÍZFOLYÁSOK ÁRTERÉRE VAGY HULLÁMTERÉRE, VALAMINT AZ ÁLLÓVIZEK PARTI SÁVJÁRA VONATKOZÓ AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG HA1: Árterek helyreállítása töltések elbontásával, áthelyezésével, illetve mentett oldali vízkivezetéssel HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása IP3. VÍZFOLYÁSOK ÉS ÁLLÓVIZEK MEDRÉT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOMAG HM1: Mederrehabilitáció hegy- és dombvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, beleértve fenékküszöbök, fenékgátak átépítését HM2: Mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, beleértve fenékküszöbök, fenékgátak átépítését HM3: Nagy folyók szabályozottságának csökkentése HM4: Üledék egyszeri eltávolítása vízfolyásokból HM5: Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja vízfolyások esetében HM6: Vízfolyások medrének fenntartása HM7: Állóvizek partjának rehabilitációja HM8: Üledék egyszeri eltávolítása állóvizekből HM9: Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja állóvizek esetében HM10: Állóvizek medrének fenntartása IP4: VÍZFOLYÁSOK MEDRÉT ÉRINTŐ LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG DU1: Duzzasztók üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével DU2: Zsilipek üzemeltetésének módosítása a minimális beavatkozás elve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével DU3: Hallépcső, megkerülő csatorna építése DU4: Völgyzárógátas tározók hasznosításának, üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével

## Slide 8: intézkedési kódok jelentése:
Intézkedések Általánosan alkalmazott intézkedések:
IP8: KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG, FELSZÍNI VIZEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK SZ1: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint SZ2: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban előírtakon felül SZ3: Kommunális rendszerbe történő ipari használt- és szennyvízbevezetések módosítása SZ4: Illegális kommunális szennyvízbevezetések megszüntetése IP12: FENNTARTHATÓ VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSA FE1: Vízhasználatok módosítása FE2: Ökológiai és vízminőség-védelmi célú vízkormányzás, átvezetések, gravitációs kapcsolatok helyreállítása FE3: Engedély nélküli, illetve engedélytől eltérően működő vízhasználatok megszüntetése, felülvizsgálata FE4: Energetikai célra hasznosított vizek visszasajtolása, visszasajtolási technológia fejlesztése IP14: KÁROSODOTT, VÉDETT ÉLŐHELYEKKEL ÉS MÁS VÉDETT TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS EGYEDI INTÉZKEDÉSEK VT1: Élőhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, jelentősen károsodott víztől függő élőhelyeknél kezelési, fenntartási terv kiegészítése, készítése, javaslatok további intézkedésekre VT2: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszín alatti vízhasználatokat érintő beavatkozások VT3: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni vízhasználatok érintő beavatkozások VT4: Mentett oldali holtmedrekhez, mélyárterekhez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása VT5: Mellékágak és hullámtéri holtmedrek élőhelyeinek vízpótlása, vízellátása, meder fenékszintjének emelése VT6: Károsodott, állóvizektől függő élőhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, illetve vízszintszabályozása VT7: A halas vizekre vonatkozó speciális intézkedések VT8: Fürdőhelyekkel kapcsolatos speciális intézkedések VT9: A természetvédelmi szempontú területi agrárintézkedések

## Slide 9: 2015 évi tervfelülvizsgálat eredménye:
1 db országos terv
4 db részvízgyűjtő terv készítése
  „a Kvassay Jenő terv elkészítése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” című KEOP-7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében tervezteti az Országos Vízügyi Főigazgatóság tervező vállalkozókkal
  A vizigek a szakmai felülvizsgálatot adják

## Slide 10: 2015 évi terv-felülvizsgálat VIZIG feladatai:
A VGT1 végrehajtásának értékelése
  megvalósult intézkedések értékelése,a jó gyakorlatok bemutatása
  elmaradt intézkedések okainak feltárása és javaslat az akadályozó tényező felszámolására
A Központi szakértők (vállalkozó) által javasolt intézkedési változatok véleményezése, kiegészítése, egyeztetése
A Központi szakértők által javasolt célkitűzések, mentességi indoklások véleményezése, kiegészítése, egyeztetése
Az alegységi függelékbe kerülő, részletesen kidolgozandó intézkedés (ek) kiválasztása, tervezése
Közreműködés az ÁKK-VGT harmonizációjában, a kapcsolódó hatás csökkentő intézkedések tervezésében

## Slide 11: 2015 évi tervezés elvárt eredménye:
Részvízgyűjtő tervben, de víztestenkénti felülvizsgálata:
  a jelenlegi állapotnak (monitoring eredmények alapján)
  a besorolásoknak (természetes, erősen módosított, mesterséges)
  a jó állapot, illetve potenciál elérhetőségének
  a jó állapot elérési határidejének (2021-2027)
  a tervezett intézkedéseknek
  Illetve az intézkedések részletesebb, konkrétabb megfogalmazása az EU előírása alapján

## Slide 12: 2015 évi tervfelülvizsgálat feladatainak egy eleme, a Mai fórum aktualitása
  A 2015-ös határidőre kitűzött intézkedések megvalósulásának és azok eredményeinek bemutatása, a jó gyakorlat bemutatása
  A vízfolyások medrét érintő intézkedési csomag egy elemének, a DU3 intézkedésnek a megvalósulása 2015-ig a Hármas-Körös és a Sebes-Körös alsó víztest esetében
  A DU3 intézkedés megkezdése a Kettős-Körös esetében (2015-2021 között terveztük megvalósítani)

## Slide 13: Következnek a 2015-ig megvalósítani tervezett „DU3” kódjelű intézkedési tervpont teljesülésének részletei köszönöm a figyelmet!